## Slide 1
Penyelenggaraan
Inventarisasi GRK Nasional
Budiharto, S.Si., M.Si.
Kapokja MRV
Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV-Deputi PPI TPKNEK Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH 11 Agustus 2025

## Slide 2: MANDAT GLOBAL -1992
Setiap negara harus memperbaharui dan mempublikasikan hasil Inventarisasi GRK Nasional
Article 4 (1a) of the convention: COMMITMENT
All Parties, taking into account their CBDR and their specific national objectives and circumstances, shall: Develop, periodically update, publish and make available to the COP NATIONAL INVENTORY of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol,
3

## Slide 3: Enhanced Transparency Framework vis-to-vis MRV arrangement
Communication of information under Article 4.1 and 12.1
Durban outcomes (1/CP.16) and Cancun Agreement (2/CP.17)
Article 13 of the Paris Agreement

## Slide 4: KEBIJAKAN NASIONAL
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Definisi dan pengertian
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2 – 3 Maksud dan Tujuan Pasal 4 Ruang Lingkup
BAB III UPAYA PENCAPAIAN TARGET KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL
Pasal 5 Upaya pencapaian target NDC Pasal 6 – 8 Mitigasi Perubahan Iklim
Pasal 9 – 27 Perencanaan Aksi Mitigasi PI Pasal 28 Pelaksanaan Aksi Mitigasi PI
Pasal 29 – 30 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi PI Pasal 31 – 33 Adaptasi Perubahan Iklim
Pasal 34 – 41 Perencanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 42 Pelaksanaan Aksi Adaptasi PI
Pasal 43 – 44 Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi PI
BAB IV TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON
Pasal 45 – 47 Nilai Ekonomi Karbon Pasal 48 – 54 Perdagangan Karbon
Pasal 55 – 57 Pembayaran Berbasis Kinerja Pasal 58 – 59 Pungutan Atas Karbon
Pasal 60
BAB V KERANGKA TRANSPARANSI
Tatacara melakukan kerangka transparansi
Pasal 61 MRV
Pasal 62 – 65 Pengukuran
Pasal 66 – 67 Pelaporan
Pasal 68 Validasi dan Verifikasi
Pasal 69 – 70 Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim Pasal 71 – 77 Sertifikasi Pengurangan Emisi
BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 78 – 80 Pemantauan dan Evaluasi
BAB VII PEMBINAAN DAN PENDANAAN
Pasal 81 – 82 Pembinaan
Pasal 83 Pendanaan
BAB VIII KOMITE PENGARAH
Pasal 84 Komite Pengarah
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87 – 90 Penutup
Perpres 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target NDC Dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan Nasional
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85 – 86 Peralihan

## Slide 5
IGRK dan MRV (pasal 9-12 dan 60-77)
Pengukuran dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Aksi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan
melaporkan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang telah dilakukan
memastikan kebenaran seluruh informasi yang di muat dalam laporan
Tahap Pelaksanaan untuk mendapatkan besaran Emisi GRK atau Serapan GRK aktual.
Tahap Perencanaan untuk mendapatkan :
  Emisi Baseline; dan
  besaran target penurunan Emisi GRK atau peningkatan Serapan GRK berikut waktu pencapaiannya.
Verifikator Eksternal/ Independen : dilakukan untuk kepentingan implementasi NEK
Verifikator Internal : dibentuk oleh Ditjen PPI
Verifikasi
Pelaporan
Pengukuran
Validasi
SIGNSMART
SRN

## Slide 6
Pengumpulan
  Data aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau Serapan GRK
  Faktor Emisi GRK dan/atau Serapan GRK
Pemantauan
  Hasil Inventarisasi Emisi GRK tahun sebelumnya,
  Data aktivitas sumber Emisi GRK dan/atau
  Serapan GRK termasuk simpanan karbon, Faktor Emisi GRK dan faktor Serapan GRK
KEGIATAN INVENTARISASI GRK
Perhitungan
  Penghitungan Emisi GRK dan/atau Serapan GRK termasuk simpanan karbon;
  Analisis ketidakpastian untuk menilai tingkat akurasi dari emisi dugaan;
  Analisis kategori kunci; danPengendalian dan penjaminan mutu
1
2
3
Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya – Pasal 1 nomor 25
Inventarisasi Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a dilaksanakan dengan cara: (a). pemantauan; (b). pengumpulan; dan (c). Penghitungan – Pasal 10 ayat (1)
PERPRES 98/2021
Menteri, untuk Inventarisasi Emisi GRK nasional;
menteri terkait sesuai kewenangannya, untuk Inventarisasi Emisi GRK Sektor;
Gubernur, untuk Inventarisasi Emisi GRK provinsi;
Bupati/walikota, untuk Inventarisasi Emisi GRK kabupaten/kota; dan
Pelaku Usaha di area usaha dan/atau kegiatannya, untuk Inventarisasi Emisi GRK perusahaan.
Inventarisasi Emisi GRK dilaksanakan oleh:

## Slide 7: ALUR PELAPORAN INVENTARISASI GRK
PELAKU USAHA
BUPATI / WALIKOTA
GUBERNUR
menteri
MENTERI
Pelaku Usaha
kepada bupati
/walikota, gubernur, atau menteri terkait sesuai dengan persetujuan teknis yang didapatkan paling lambat bulan Maret
Bupati/walikota meyampaikan laporan hasil Inventarisasi Emisi GRK kepada Gubernur paling lambat bulan Maret
Gubernur menyampaikan laporan hasil Inventarisasi Emisi GRK kepada Menteri paling lambat bulan Juni
menteri menyampaikan laporan hasil Inventarisasi GRK kepada Menteri paling lambat bulan Juni..
Dilaporkan setiap tahun, melalui aplikasi web, dengan mekanisme :
(Perpres 98/ 2021 ; Pasal 12)

## Slide 8
  IPCC Guideline 2006 for National GHG Inventories (all parties are encouraged to use)
  IPCC Guideline Revised 1996 for National GHG Inventories (mandatory for all parties)
  IPCC Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National GHG Inventories 2000 (Mandatory for Annex I Parties and Non-Annex I Parties encouraged to use)
  IPCC Good Practice Guidance for LUCF 2003 (Mandatory for Annex I Parties and Non-Annex I Parties encouraged to use)
2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands
2019 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
Panduan Inventarisasi GRK:
IPCC Guidelines

## Slide 9: Inventarisasi GRK – SIGN SMART
Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional-
Sederhana, Mudah, Akurat, Ringkas, dan Transparan
Tujuan Inventori GRK Nasional : Menyediakan data dan informasi GRK yang tranparan, akurat, uptodate, dan berkesinambungan
Data and Information GRK : Untuk menyusun strategi dan perencanaan aksi mitigasi, adaptasi dan pembangunan rendah karbon
GHG Inventory process : Kompleks, complicated, dan membutuhkan pengetahuan dan keterampilan spesifik
(signsmart.menlhk.go.id/)

## Slide 10: Design Arsitektur
Input Data
Kementerian/Lembaga
Provinsi
Kab/Kota
Output:
(Nasional/Provinsi/Kab/Kota)
Worksheet
CRF (Common Reporting Format)
Key Category Analysis (KCA)
%
Uncertainty Analysis
Grafik Total Emisi
1
2
3
4
5
Pelaku Usaha?

## Slide 11: Baseline NDC dan Aksi Mitigasi di Sektor FOLU
Target NDC
Business as usual (BAU)
Counter measure 1 (usaha sendiri)
Counter measure 2 (dukungan luar negeri)
Nilai Ekonomi Karbon
PTBAE Sektor  PTBAE Pelaku Usaha
Perdagangan Karbon | 
 | Perdagangan Emisi
 | Offset Emisi
Baseline emisi dan target emisi
Result-based Payment
REDD+
Forest reference emission level / forest reference level (FREL/FRL)
Semua sektor
Pungutan atas karbon dan mekanisme lainnya

## Slide 12: Target dan BAU NDC, Baseline, FREL/FRL, PTBAE
Target NDC adalah kontribusi pengurangan emisi GRK semua sektor yang menjadi komitmen nasional, mengacu pada level emisi tahun 2010 dan asumsi emisi BAU yang meningkat di tahun 2030.
Baseline merupakan nilai acuan yang digunakan untuk menilai kinerja berdasarkan emisi historis (1st FREL, 2nd FRL, KMSAH 01, dll).
  Di dalam perdagangan karbon selain baseline juga digunakan target pengurangan emisi sebagai factor tambahan sebagai nilai acuan. Target dapat mengakomodir target NDC yang didisagregasi ke sub sektor dan pelaku usaha
  Untuk RBP REDD+, baseline yang digunakan adalah Forest reference emission level/forest reference level (FREL/FRL) yang ditetapkan berdasarkan emisi historis. Target NDC tidak secara tersurat terakomidir dalam FREL/FRL
PTBAE merupakan salah satu cara pemerintah agar target NDC dapat diturunkan ke tingkat sektor, sub sektor dan pelaku
usaha.
  PTBAE dapat diturunkan dari Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan menjadi dasar penetapan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) dan dapat terintegrasi dengan Peta Jalan NDC (KepmenLHK 1027/2023)
Buffer kredit pengurangan emisi untuk semua perdagangan karbon internasional dimaksudkan untuk kontribusi capaian
NDC
15

## Slide 13: Alur Pemilihan Aksi Mitigasi Pengurangan Emisi
16
Overlap* dengan mekanisme RBP subnasional?
Areal gambut/ mangrov e
Y
T
Y
T
Memiliki emisi historis yang tinggi
Y
T
Offset emisi dengan fokus peningkatan cadangan karbon dan rehabilitasi
RBP, walau penurunan emisi kecil, namun bisa mendapatkan dana dari pendistribusian manfaat RBP
Memiliki tutupan hutan luas
Y
T
Memiliki tutupan hutan luas
Perdagangan Emisi
Offset Emisi dengan fokus utama penghindaran deforestasi dan degradasi hutan atau dapat mengakses dana RBP di provinsi
*overlap baik dari segi wilayah dan periode klaim
Y
T
Offset Emisi dengan fokus peningkatan cadangan karbon hutan dan rehabilitasi, atau dapat mengakses dana RBP di provinsi
Tingkat
subnasional?
Y
T
RBP menggunakan metodologi
sesuai FREL/FRL nasional
Tidak eligible untuk perdagangan karbon, dapat mengakses dana RBP di provinsi

## Slide 14: Penetapan Metodologi
Metode penetapan target NDC FOLU menggunakan model FOLU Dashboard, yang
mempertimbangkan factor sosial ekonomi.
PTBAE-PU untuk perdagangan emisi menggunakan metodologi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; ditetapkan Badan Standarisasi Nasional; dan/atau disepakati oleh negara pihak United Nations Framework Convention on Climate Change. Didetailkan dalam peta jalan
Baseline untuk offset emisi menggunakan metodologi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; ditetapkan Badan Standarisasi Nasional; dan/atau disetujui oleh United Nations Framework Convention on Climate Change;
- Kerangka metodologi FOLU (Kep Dirjen PPI 30/2023)
FREL/FRL untuk REDD+ mengacu pada dokumen 2nd FRL yang disubmit ke UNFCCC tahun 2022

## Slide 15: Penghitungan Emisi dan Serapan
Menggunakan persamaan generik untuk menghitung Emisi dan Serapan:
𝑖=1
σ𝑛
𝑗=1
σ𝑗
𝑅
𝑖𝑗 𝑖𝑗
𝐴𝐷 × 𝐸 𝐹 × 𝐶𝐹
Activity data (AD) merupakan data perubahan tutupan hutan dan lahan yang berkaitan dengan aktivitas antropogenik dalam satuan hektar (ha)
Faktor emisi dan serapan (E/R F) merupakan nilai perbedaan cadangan karbon dari kelas tutupan T0 – cadangan karbon kelas tutupan T1, dalam satuan tC/ha
Faktor emisi Tier 2 dapat menggunakan data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan penelitian-penelitian di Indonesia. Bisa mengacu pada dokumen 2nd FREL Indonesia

## Slide 16: Metode Stock-Difference dan Gain-Loss
Indonesia menerapkan metode Stock Difference, yang mempertimbangkan perbedaan antara nilai total karbon pada 2 periode waktu yang berbeda.

## Slide 17: Kerangka Metodologi FOLU KMSAH 01
20
Kerangka teknis untuk melakukan penghitungan pengurangan emisi GRK atas capaian aksi mitigasi berdasarkan perbedaan nilai acuan dengan emisi aktual dari sektor FOLU
Penghitungan pengurangan emisi GRK berdasarkan baseline emisi yang dibangun dari inventarisasi GRK dan analisa kategori kunci. Konsistensi dengan inventarisasi GRK Nasional dan sesuai amanat Perpres 98/2021 serta memudahkan sinkronisasi dan tracking progress dengan target capaian NDC
Menerapkan emisi historis sebagai baseline, tidak berdasarkan penghindaran deforestasi yang direncanakan
Metodologi ini dapat digunakan untuk semua proyek aksi mitigasi sektor FOLU, dapat digunakan baik di tingkat sub nasional (provinsi atau kabupaten) maupun di tingkat tapak (unit pengelolaan hutan dan perizinan di sektor kehutanan), baik di dalam kawasan hutan maupun di areal penggunaan lain

## Slide 18: Tahapan Penghitungan Pengurangan Emisi untuk Offset Emisi dan RBP
Inventarisasi GRK
Analisa Kategori Kunci
Penetapan Baseline
Penghitungan
Pengurangan Emisi

## Slide 19: Inventarisasi Emisi/Serapan GRK Sektor FOLU
Sektor FOLU atau Forestry and Other Land use mencakup emisi dari perubahan tutupan hutan dan non hutan.
Sektor FOLU atau sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya
  termasuk perubahan tutupan hutan (deforestasi, degradasi hutan dan penambahan luas hutan), masuk dalam mekanisme REDD+
Emisi dari lahan gambut:
  termasuk dekomposisi gambut dan kebakaran gambut

## Slide 20: Kategori Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan untuk IGRK
Kode Tuplah | Kelas Tutupan Lahan | Singkatan Kategori |  | IPCC Guidelines 2006
2001 | Hutan lahan kering primer | HP | Hutan alam | Forest land
2002 | Hutan lahan kering sekunder | HS | Hutan alam | Forest land
2004 | Hutan mangrove primer | HMP | Hutan alam | Forest land
20041 | Hutan mangrove sekunder | HMS | Hutan alam | Forest land
2005 | Hutan rawa primer | HRP | Hutan alam | Forest land
20051 | Hutan rawa sekunder | HRS | Hutan alam | Forest land
2006 | Hutan tanaman | HT | Hutan tanaman | Forest land
2010 | Perkebunan | Pk | Non hutan | Crop land
20091 | Pertanian lahan kering | PLK | Non hutan | Crop land
20092 | Pertanian lahan kering campur Semak | PLKS | Non hutan | Crop land
2007 | Belukar | Br | Non hutan | Grassland
20071 | Belukar Rawa | BrS | Non hutan | Grassland
3000 | Savanna | Sv | Non hutan | Grassland
20093 | Sawah | Sw | Non hutan | Crop land
50011 | Belukar | Br | Non hutan | Wetland
20094 | Tambak/Akuakultur | Tm | Non hutan | Wetland
20122 | Areal Transmigrasi | Tr | Non hutan | Settlement
2012 | Permukiman | Pm | Non hutan | Settlement
20121 | Bandara dan Pelabuhan | B | Non hutan | Other land
20094 | Pertambangan | Pt | Non hutan | Other land
2014 | Lahan terbuka | LT | Non hutan | Other land
5001 | Badan Air | Air | Non hutan | Wetland

## Slide 21: Inventarisasi Gas Rumah Kaca
.
Subcategory | Net emissions and removals (t CO2eq) |  |  |  |  | Relative contribution to the absolute level of the total GHG emissions and removals in the Program GHG Inventory (%) |  |  |  |  |  |  | Associated carbon pools and gases
Forest Land Converted to Cropland |  | 108,281,881 |  |  |  | 23.66 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Forest Land Converted to Grassland |  | 82,078, |  |  | 982 | 17.94 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Forest Land Converted to Other Land |  | 77,519, |  |  | 682 | 16.94 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Wetlands Remaining to Wetlands (Peat Fires) |  | 53,7 |  | 47,021 |  | 11 |  |  |  | 74 |  |  | Soil; CO2, CH4
Cropland Remaining to Cropland |  | -37,136,793 |  |  |  |  |  |  | 8.12 |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Forest Land Remaining Forest Land |  | 3 | 2,026,196 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Cropland Converted to Settlements |  | 10,378,297 |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Grassland Converted to Cropland |  | -6,883,322 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Wetlands Remaining to Wetlands (Peat Decomposition) |  | 5,475,726 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  | Soil; CO2
Grassland Remaining to Grassland |  | -5,038,657 |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Cropland Converted to Other Land |  | 4,694,477 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Cropland Converted to Grassland |  | 4,414,788 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Other Land Converted to Forest Land |  | -4,410,866 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Direct N2O Managed Soils |  | 2,879,890 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  | Soil; N2O
Other Land Converted to Cropland |  | -2,860,922 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Other Land Remaining to Other Land |  | -2,783,422 |  |  |  | 0.61 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Other Land Converted to Grassland |  | -2,465,256 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Enteric Fermentation |  | 2,448,950 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  | CO2
Grassland Converted to Forest Land |  | -2,186,989 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Settlements Converted to Cropland |  | -2,120,751 |  |  |  | 0.46 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Cropland Converted to Forest Land |  | -1,591,683 |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Direct N2O from Manure Management |  | 980,460 |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  | N2O
Indirect N2O Managed Soils |  | 853,730 |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  | Soil; N2O
Grassland Converted to Other Land |  | 538,635 |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Biomass Burning Grassland |  | 486,400 |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  | AGB; CO2
Wetlands Converted to Cropland |  | -437,202 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Indirect N2O Manure Management |  | 418,680 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | N2O
Urea Fertilization |  | 412,460 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | Soil; CO2
Biomass Burning Cropland |  | 401,340 |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | AGB; CO2
Cropland Converted to Wetlands |  | 349,821 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
CH4 from Manure Management |  | 269,380 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | CH4
Liming |  | 264,060 |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | Soil; CO2
Forest Land Converted to Wetlands |  | 231,414 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Forest Land Converted to Settlements |  | 183,110 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Settlements Remaining to Settlements |  | -123,361 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Settlements Converted to Grassland |  | -95,332 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Wetlands Converted to Forest Land |  | -51,348 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Grassland Converted to Settlements |  | 49,279 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Settlements Converted to Forest Land |  | -38,144 |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Wetlands Converted to Grassland |  | -12,163 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Other Land Converted to Settlements |  | -4,015 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Wetlands Converted to Settlements |  | -2,408 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Grassland Converted to Wetlands |  | -1,039 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Settlements Converted to Other Land |  | -176 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Other Land Converted to Wetlands |  | 45 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Settlements Converted to Wetlands |  | 17 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Wetlands Remaining to Wetlands |  | 0 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | AGB,BGB,SOC,DOM; CO2, N2O and CH4
Rice Cultivation |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  | Soil; CH4
Total | 457,628,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IGRK dilakukan di tingkat pelaku usaha atau project
Mengacu pada metodologi yang seusai dengan regulasi (BSN, Perdirjen atau UNFCCC)
Diurutkan berdasarkan kontribusi relative emisi/serapan absolut

## Slide 22: Analisa Kategori Kunci (Metode KMSAH 01)
Kategori kunci adalah kategori yang diprioritaskan dalam sistem inventarisasi GRK karena perkiraannya memiliki pengaruh signifikan terhadap total inventarisasi GRK baik dalam hal tingkat absolut, tren, maupun uncertainty dalam emisi dan penyerapan. Kategori kunci mencakup kategori sumber emisi/serapan GRK.
Analisa kategori kunci dilakukan untuk mengidentifikasi sub-kategori penting di wilayah yang akan dilaporkan, berdasarkan kategori dan sub kategori IPCC Guidelines 2006 dari data inventarisasi GRK.
Dari daftar inventarisasi GRK tersebut, pilih semua sub-kategori perubahan dan diurutkan berdasarkan total absolut. Selanjutnya hitung kontribusi kumulatifnya terhadap total emisi netto sub-kategori perubahan.

## Slide 23: Analisa Kategori Kunci (Metode KMSAH 01)
Buat tabel yang berisi semua sub-kategori perubahan hutan dan non hutan, hitung kontribusi absolut dan kumulatifnya
Dari tabel tersebut, pilih semua sub-kategori perubahan yang terkait dengan hutan, baik yang berubah menjadi atau dari hutan, sebagai kategori kunci
Tambahkan sub-kategori hutan tetap (forest remaining forest) sebagai sub-kategori kunci
Tambahkan sub-kategori perubahan non hutan yang berkontribusi kumulatif 90% pada tabel sub-kategori perubahan yang dibuat sebelumnya.
Tambahkan sub-kategori lainnya (remaining sub-category) pada kelas non hutan yang terbesar, jika ada.
Tambahkan subkategori non hutan lainnya berdasarkan pertimbangan pemenuhan prinsip TACCC.
Panduan tentang penerapan prinsip ini pada kategori-kategori kunci disarankan untuk mengacu pada diagram alir pengambilan keputusan dalam Volume 1 Chapter 4 (Methodological Choice and Identification of Key Categories) IPCC Guidelines 2006.

## Slide 24: Subcategory kelas terkait hutan dan non hutan yg mencapai kontribusi kumulatif 90%
Category | Subcategory involving conversions between land-use categories | Net emissions and removals (t CO2eq) | Net emissions and removals (t CO2eq) | Relative contribution to the total absolute GHG emissions and removals associated with all land use conversions in the Program GHG Inventory |  | Cumulative contribution to the total absolute GHG emissions and removals associated with all land use conversions in the Program GHG Inventory
Cropland | Forest Land Converted to Cropland | 108,281,881.3 | 108,281,881 | 34.72 |  | 34.72
Grassland | Forest Land Converted to Grassland | 82,078,982.0 | 82,078,982 | 26.32 |  | 61.04
Other Land | Forest Land Converted to Other Land | 77,519,681.8 | 77,519,682 | 24.86 |  | 85.89
Forest Land | Other Land Converted to Forest Land | (4,410,865.8) | 4,410,866 | 1.41 |  | 87.31
Forest Land | Grassland Converted to Forest Land | (2,186,988.8) | 2,186,989 | 0.70 |  | 88.01
Forest Land | Cropland Converted to Forest Land | (1,591,682.9) | 1,591,683 | 0.51 |  | 88.52
Wetlands | Forest Land Converted to Wetlands | 231,413.7 | 231,414 | 0.07 |  | 88.59
Settlements | Forest Land Converted to Settlements | 183,110.4 | 183,110 | 0.06 |  | 88.65
Forest Land | Wetlands Converted to Forest Land | (51,348.3) | 51,348 | 0.02 |  | 88.67
Forest Land | Settlements Converted to Forest Land | (38,144.1) | 38,144 | 0.01 |  | 88.68
Settlements | Cropland Converted to Settlements | 10,378,296.8 | 10,378,297 | 3.33 |  | 92.01
Grassland | Cropland Converted to Grassland | 4,414,787.7 | 4,414,788 | 1.42 |  | 93.42
Other Land | Cropland Converted to Other Land | 4,694,477.5 | 4,694,477 | 1.51 |  | 94.93
Cropland | Grassland Converted to Cropland | (6,883,322.3) | 6,883,322 | 2.21 |  | 97.13
Cropland | Other Land Converted to Cropland | (2,860,921.8) | 2,860,922 | 0.92 |  | 98.05
Grassland | Other Land Converted to Grassland | (2,465,255.9) | 2,465,256 | 0.79 |  | 98.84
Cropland | Settlements Converted to Cropland | (2,120,750.7) | 2,120,751 | 0.68 |  | 99.52
Other Land | Grassland Converted to Other Land | 538,634.6 | 538,635 | 0.17 |  | 99.69
Cropland | Wetlands Converted to Cropland | (437,202.4) | 437,202 | 0.14 |  | 99.84
Wetlands | Cropland Converted to Wetlands | 349,821.4 | 349,821 | 0.11 |  | 99.95
Grassland | Settlements Converted to Grassland | (95,331.8) | 95,332 | 0.03 |  | 99.98
Settlements | Grassland Converted to Settlements | 49,279.3 | 49,279 | 0.02 |  | 99.99
Grassland | Wetlands Converted to Grassland | (12,162.6) | 12,163 | 0.00 |  | 100.00
Settlements | Other Land Converted to Settlements | (4,015.0) | 4,015 | 0.00 |  | 100.00
Settlements | Wetlands Converted to Settlements | (2,408.0) | 0 | 0.00 |  | 100.00
Wetlands | Grassland Converted to Wetlands | (1,038.7) | 1,039 | 0.00 |  | 100.00
Wetlands | Other Land Converted to Wetlands | 45.4 | 45 | 0.00 |  | 100.00
Wetlands | Settlements Converted to Wetlands | 16.6 | 17 | 0.00 |  | 100.00
Other Land | Settlements Converted to Other Land | (176.1) | 176 | 0.00 |  | 100.00
Other Land | Wetlands Converted to Other Land | - | 0 | 0.00 |  | 100.00
Total absolute GHG emissions and removals associated with all land use conversions in the Program GHG |  |  |  |  |  | 
 |  | 311,882,043 |  |  |  | 
Menyusun daftar subkategori perubahan berdasarkan kontribusi relative terhadap nilai total emisi absolut
Menampilkan nilai kumulatif kontribusi absolut untuk mengidentifikasi batas 90%

## Slide 25: Subkategori Kunci
Category | Subcategory | Justification for initial selection
Other Land | Forest Land Converted to Other Land | Deforestation (subcategories involving conversions from forest lands)
Grassland | Forest Land Converted to Grassland | 
Cropland | Forest Land Converted to Cropland | 
Wetlands | Forest Land Converted to Wetlands | 
Settlements | Forest Land Converted to Settlements | 
Forest Land | Other Land Converted to Forest Land | Enhancement forest carbon (subcategories involving conversions to forest lands)
Forest Land | Grassland Converted to Forest Land | 
Forest Land | Cropland Converted to Forest Land | 
Forest Land | Wetlands Converted to Forest Land | 
Forest Land | Settlements Converted to Forest Land | 
Forest Land | Forest Land Remaining Forest Land | Forest land remaining forest land
Settlements | Cropland Converted to Settlements | Subcategories involving convertion between land use categories others than forest land that, cumulatively amount to 90% of the absolute levels of the totals GHG emmision and removals associated
Wetlands | Peat decomposition | The largest of the remaining subcategories based on the relative magnitude of contribution
Wetlands | Peat fires | 

## Slide 26: Penetapan Baseline
Elemen | Keterangan
Scope –Activities | Seluruh sub kategori emisi hasil kategorisasi kunci
Prinsip Umum | Menerapkan prinsip TACCC dalam MRV. Memastikan konsistensi metodologi antara emisi/serapan GRK baseline dan emisi/serapan GRK aktual yang dilaporkan. Penetapan baseline dan perhitungan emisi yang lebih konservatif dan akurat untuk data aktivitas dan faktor emisi berdasarkan Tier yang sesuai dengan level proyek
Scope - Pools | Seluruh pool yang masuk key kategory dan minimal Tier 2 harus dilaporkan. Sumber emisi/serapan GRK harus diidentifikasi dan dinilai melalui inventarsasi GRK. Setiap sumber serapan dan penyimpanan GRK yang dikecualikan harus disertai dengan justifikasi berdasarkan analisa kategori kunci.
Skala | Nasional/Subnasional/proyek sesuai dengan PERMEN LHK No 7 tahun 2023
Periode Referensi | Baseline emisi akan dibangun berdasarkan rata-rata tahunan emisi/serapan GRK historis selama periode historis (periode baseline) 5 hingga 10 tahun. Baseline emisi dibangun berdasarkan setidaknya dua titik data.
29

## Slide 27: Penetapan Baseline
Elemen | Keterangan
Tahun Awal dan Akhir Periode Baseline | Periode akhir baseline yang digunakan adalah paling lama 2 tahun sejak program intervensi dimulai atau mengikuti akhir periode 2nd FRL (tahun 2020).
Pemutakhiran Baseline | Baseline harus diperbarui secara berkala setiap 5-10 tahun. Pembaharuan baseline akan mempertimbangkan pengetahuan baru, perluasan cakupan (penyertaan lebih banyak carbon pool, GRK, atau subkategori) dan perbaikan dalam metodologi dan data. Baseline yang diperbarui (untuk periode baru) akan mencerminkan tren pengurangan emisi terakhir, dimana periode referensi baseline akan bergeser mencakup emisi pada tahun-tahun terakhir.
Periode Kredit | Periode kredit adalah jangka waktu di mana pengurangan emisi GRK yang dihasilkan oleh aksi mitigasi memenuhi syarat untuk diterbitkan (mengikuti periode pemutakhiran baseline). Periode kredit aksi mitigasi harus menyesuaikan dengan periode intervensi aksi mitigasi di wilayah kerja.
Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) | Untuk perdagangan emisi, penghitungan kuota emisi yang diperdagangkan akan didasari dari nilai PTBAE. Kuota emisi yang dapat diperdagangkan adalah nilai PTBAE dikurangi emisi aktual. PTBAE pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove akan ditetapkan lebih lanjut oleh pemerintah, yang disusun mengacu pada peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan.
30

## Slide 28: Penetapan Baseline
31
Elemen | Keterangan
Emission factors | Data faktor emisi yang digunakan setidaknya merupakan data Tier 2 dan menyediakan informasi nilai ketidakpastian. Proponen didorong untuk menggunakan data Tier 3.
Data aktivitas | Approach 3: spatially-explicit.
Uncertainty | Aksi mitigasi harus secara sistematis mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber ketidakpastian dalam penghitungan emisi dan pengurangan emisi sesuai dengan IPCC GUIDELINES 2006 Guidelines and praktik terbaik yang ada.
Penilaian Risiko dan Buffer | Proponen harus mengidentifikasi potensi risiko perpindahan, dan reversal di dalam dokumen rencana aksi.
Persyaratan Monitoring | Data dan parameter yang digunakan untuk penyusunan baseline dan data dan parameter yang akan dipantau selama periode kredit aksi mitigasi harus dilaporkan, termasuk sumber data dan unit pengukurannya. Selain itu, kriteria dan prosedur untuk mendapatkan, merekam, menyusun dan menganalisis data dan parameter yang dipantau juga harus dijelaskan.

## Slide 34
TERIMA KASIH
]]